«УТВЕРЖДЕНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  30.11.2017 года № 419.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2018 - 2025 г. г.

ТОМ ii

(ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	3

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	9

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ в ценах 2013г.	11

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	12

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	13

5.1. Теплоснабжение	13

5.1.1. Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения	13

5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	20

5.2. Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения	21

5.2.1. Система водоснабжения Низинского сельского поселения	21

5.2.2. Система водоотведения Низинского сельского поселения	24

5.2.3.	Технологическая схема очистных сооружений	24

5.2.4.	Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. Низинское.	26

5.2.5.	Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения	27

- ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Низинское сельское поселение — муниципальное образование, входящее в состав Ломоносовского района Ленинградской области. Территориально расположено у южной границы города Петродворец, на южном побережье Финского залива. Через поселение протекает Петергофский канал.

Низинское сельское поселение граничит: с северо-запада – с территорией Петродворцового района Санкт-Петербурга (Тимяшкино, Егерская слобода, Заячий ремиз, Луизино, Скороход); с запада по автодороге Знаменка-Ропша-Кипень – с территорией Горбунковского сельского поселения; с юго-запада, в том числе по Старопетергофскому каналу – с территорией Ропшинского сельского поселения; с юго-востока – с территорией Оржицкого сельского поселения; с северо-востока по автодороге Р-35 Старый Петергоф - Гостилицы – с территорией Пениковского сельского поселения.

Рисунок 1.1. Границы МО «Низинского сельского поселения»

Рисунок 1.2. Территория д. Низино и пос. Жилгородок МО «Низинское сельское поселение»

Климат территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС.  Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается  в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму мощность снежного  покрова может достигать 77 см.

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Ветровой  режим.  Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость).

Таблица 1.1.

Среднемесячное количество осадков

| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 33 | 32 | 29 | 34 | 45 | 60 | 55 | 80 | 48 | 43 | 40 | 35 |

Значительная часть осадков выпадает в виде снега. Устойчивый снежный покров лежит около 130- 150 дней.

Таблица 1.2.

Среднемесячная температура воздуха

| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -9 | -8 | -2 | 4 | 10 | 14 | 22 | 15 | 10 | 3 | 0 | -4 |

Средняя многолетняя температура воздуха составляет 4,4°С. Абсолютный минимум находится в пределах от -35°С до -37°С, абсолютный максимум  - (+32°С). Средняя многолетняя температура самого холодного месяца года составляет           (-7.7°С), самого теплого —  (+21.1°С).

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0°С  — 136 дней в году.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0°С  — 230 дней в году.

Почвы в основном суглинистые, подстилаемые глинами на глубине 5-7м.

Общая площадь земли в границах Низинского сельского поселения -8898,0 га, в т.ч.:

в федеральной собственности - 5529 га,

в муниципальной собственности- 89  га,

в собственности юридических лиц – 1750 га,

в собственности физических лиц - 1530 га.

Инженерная инфраструктура представлена следующими объектами:

- централизованное теплоснабжение,

- централизованное водоснабжение и водоотведение,

- газопровод высокого давления,

- электроснабжение,

- связь: телефонная, сотовая.

По территории поселения проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения:

Участок Кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-Петербурга протяженностью от дороги  Петергоф-Ропша до Гостилицкого шоссе – 10 км,

Участок дороги Петергоф-Ропша протяженностью - 5,5 км,

Дорога Марьино- Ольгино-Сашино протяженностью – 3,6км,

Дорога Н.Петергоф-Низино-Сашино протяженностью – 9,2 км.

С Санкт-Петербургом имеется городское автобусное сообщение с районным центров городом Ломоносовым – автобусно-железнодорожное.

Населенные пункты с центром связаны сетью автомобильных дорог.

В состав МО «Низинское сельское поселение» входят 11 населенных пунктов  (в скобках указано  расстояние до центра МО в км):

- Низино, дер. – центр Низинского сельского посесения;

- Жилгородок, пос. (2)

- Владимировка, дер. (4)

- Князево, дер. (4)

- Марьино, дер. (6)

- Ольгино, дер. (5)

- Санино, дер. (3)

- Сашино, дер. (3)

- Узигонты, дер. (8)

- Симоногонты

- Троицкая Гора

В центре поселения — пос. Низино находятся средняя школа, детский сад, Дом культуры, поликлиника, почтовое отделение, отделение Сбербанка, аптека, гостиница, баня.

Численность постоянного населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года – 4356 человек (+3 чел. к 01.01.2012).

В 2012г. демографические показатели остались на уровне 2011г.: родилось в 2012 г. 29 человек, что больше, чем в 2011 году на 3 человек,  умерло - 55, что больше, чем в 2011 году на 4 человека.

Прогнозируется умеренный рост численности постоянного населения. К положительному изменению демографической обстановки может привести начало индивидуальной застройки на территории поселения. В настоящие время на территории поселения расположены три коттеджных поселка, а также образованы дачные некоммерческие партнерства с дальнейшей перспективой индивидуального строительства. Согласно прогнозам Генерального плана МО «Низинское сельское поселение» численность поселения увеличится в данном случае до  18685 человек к 2020г.

В целом, для муниципального образования характерны негативные демографические процессы, которые отмечаются на большей части России. Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием устоявшейся динамики рождаемости, смертности и миграции. Основной причиной сокращения численности населения является ее естественная убыль, т. е. превышение числа умерших над числом родившихся. Смертность превысила рождаемость в 2012г. в 1,89 раза. Обостряет проблему рост смертности населения в трудоспособном возрасте, что отрицательно влияет на формирование и состав трудовых ресурсов.

К числу наиболее острых проблем демографической ситуации относятся: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Для МО Низинское сельское поселение характерны маятниковые и периодические поездки населения с трудовыми и социально-культурными целями. Порядка 30% жителей муниципального образования занято на предприятиях и организациях г. Петергоф и г. Санкт-Петербург и его окрестностей, большое количество населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного учится в вузах и колледжах Санкт-Петербурга.

По состоянию на 1 января 2013 года на учете в Центре занятости состояло 6 безработных граждан, уровень безработицы составил 0,24 %. На рынке труда поселения сохраняется тенденция роста спроса на рабочие профессии во всех отраслях, однако, не все безработные хотят устраиваться на работу.

Экономика Низинского сельского поселения представлена следующими отраслями: производственной и потребительской сферой, коммунальной инфраструктурой, социальной сферой, малым бизнесом, состоящим из 38 предприятий,  основными видами деятельности которых являются:  жестяно-баночное производство, кондитерское производство, розничная и оптовая торговля, конноспортивные услуги, гостиничный бизнес, техобслуживание, гостехосмотр, шиномонтаж, складские услуги и т.д.

Численность трудовых ресурсов МО «Низинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2013 года составляют ок. 2800 чел. (64,27% численности населения поселения).

В рамках поселения  крупным предприятием признано ООО «ПО Сант», которое дает около 100 рабочих мест, с ежемесячным фондом заработной платы около 850 тыс. руб. и объемом отгруженных промышленных товаров собственного производства 635,8 млн. руб. по состоянию на 2012г.

За 2012 год объём валовой продукции в ценах соответствующего года составил 667,2 млн.руб. и вырос на 14,1% к 2011г.

Объем инвестиций в основной капитал в 2012г. понизился на 74,2% в сравнении с 2011г и составил 5,1 млн. руб.

Общая площадь, введенных в эксплуатацию жилых домов, в 2012г. составила 6,8 тыс. кв. м. или 188,9% к 2011г.

Из малочисленных государственных предприятий в поселении присутствует отделение почтовой связи, которое, кроме почтовых услуг, предлагает много не традиционных: прием и доставка отправлений ускоренной почтой, продажа товаров народного потребления, прием всех видов коммунальных платежей.

На территории муниципального образования «Низинское сельское поселение» функционируют Низинская амбулатория, число посещений в смену 35. Работа направлена на повышение качества и доступности первичной медицинской помощи, профилактику социально-опасных заболеваний, снижение смертности.

Школьное образование на территории поселения  представлено МОУ «Низинская средняя общеобразовательная школа». Школа расположена на территории д. Низино, в 2-5 км от Петродворцового района г. Санкт-Петербурга. Школа обслуживает деревни: Санино, Сашино, Владимировка, Жилгородок, Ольгино, Князево, Марьино. Количество обучающихся в классе составляет в среднем 14 человек.    В учебном году 2012-2013 количество учащихся составило 159 человек, 11 классов, 1 группа продленного дня. Коллектив школы реализует дополнительные образовательные программы совместно с другими образовательными учреждениями.

За последние годы отмечалась тенденция сокращения общей численности школьников. Это связано с общей демографической ситуацией и близостью к г. Петродворцу, удобством перемещения в городские школы Старого и Нового Петергофа в связи с улучшением автобусного обслуживания.

Дошкольное образование на территории поселения представлено детским садом, который посещают 122 ребенка (рассчитан на 133 места по типовому проекту), работают 7 групп разной возрастной категории и направленности под руководством педагогического коллектива из 20 человек.

В 2012 году за счет внебюджетных средств было приобретено оборудование для пищеблока, произведена замена оконных блоков, входных дверей. Острыми проблемами для функционирования детского сада на сегодняшний день является отсутствие косметического ремонта и хорошо оборудованных прогулочных площадок.

В Доме культуры функционируют ок. 10 формирований - кружков художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов, спортивных секций. Всего в коллективах занимаются порядка 300 человек.

Важным направлением по созданию условий для предоставления услуг культуры в МО «Низинское сельское поселение» стало вступление в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года». В рамках данной программы стала возможной реконструкция здания Дома культуры за счет средств Регионального бюджета, начатая в мае 2013 года,  общая стоимостью проекта 68000 тыс. руб., сроком реализации 2 года.

Финансирование отраслей социально-культурной  сферы в 2012 году составило 1852,69 тыс. рублей или 19,78% к общей сумме бюджетных расходов.

Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы (заработная плата и выплаты социального характера), рост которых является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения поселения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012 году в муниципальном образовании составила 17897 руб. (+14,9% к уровню 2011 года).

При благоприятном развитии событий, с учетом открытии новых предприятий, увеличением спроса на продукцию уже работающих, возможен рост спроса на рабочую силу, что позволит трудоустроить большее количество населения. Рост заработной платы и дополнительные рабочие места приведут к снижению социальной напряженности в обществе. При достаточном финансировании станет возможным выполнение всех намеченных проектов и программ поселения, что в свою очередь также благоприятно скажется на уровне жизни.

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 2.1.

| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Численность населения, всего | чел. | 4356 | 6000 | 18683 |
| 1.2. | Общий коэффициент рождаемости | чел. | 6,7 | 6,4 | 7,5 |
| 1.3. | Общий коэффициент смертности | чел. | 12,6 | 11,9 | 10,0 |
| 1.4. | Экономически активное население | чел. | 2500 | 3444 | 10724 |
| 1.5. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. | 6 | 7 | 11 |
| 1.6. | Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) | % | 0,24 | 0,2 | 0,1 |

Основными целями регулирования демографического развития Низинского сельского поселения должны являться:

-	увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей Низинского СП,

-	повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

-	создание системы формирования, активного сохранения, укрепления  или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

-	снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

-	повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-	создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

-	развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

-	обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

-	улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

-	формирование единой демографической, семейной и информационной  политики в интересах семьи с детьми.

-	обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития Низинского СП;

-	более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

-	создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ в ценах 2013г.

Таблица 3.1.

| Наименование показателя | 2012 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - всего, млн. руб. | 667 | 988 | 1903 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 5,1 | 6,25 | 8,76 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | н/д | н/д | н/д |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника не менее, руб.* | 17897 | 21925 | 30750 |

*Из расчета годового официального темпа роста инфляции в 2012-2013гг. не более 7%.

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Таблица 4.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты детских дошкольных учреждений | Ед. / мест | 1 / 133 | 2 / 240 | 4 / 500 |
| Школы общеобразовательные | Ед. / мест | 1 / 640 | 1 / 640 | 4 / 2560 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | Ед./Посеще-ний в смену | 1 / 35 | 1 / 70 | 2 / 370 |
| Учреждения культурно-досугового типа | мест | 250 | 730 | 1230 |
| Количество библиотек | Ед | 1 | 2 | 3 |
| Спортивные залы | Ед./м2 | - | - | 2 / 2600 |
| Бассейны | Ед./м2 зеркала воды | - | - | 1/800 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. / га | - | 2 / 12 | 3 / 20 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | - | 30 | 45 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 50 | 250 |
| Предприятия розничной торговли | м2 | 315 | 360 | 1300 |
| Транспортная инфраструктура* | км | 36,4 | 36,4 | 69,5 |

В 2012 году МО «Низинское сельское поселение» попало в долгосрочную целевую программу «Совершенствование и развитие  автомобильных дорог Ленинградской области  на 2009-2020 годы».

Общественно-деловая зона муниципального образования характеризуется следующими факторами и тенденциями:

- наличием недостаточно разветвленной сети муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения.

Основными задачами организации системы социально-культурного обслуживания являются:

- создание рациональной системы обслуживания на основе рациональной концентрации учреждений;

- повышение качества обслуживания;

- проведение текущего ремонта существующего поликлинического учреждения;

- строительство новых объектов физической культуры и спорта, в частности строительство спортивных залов и плавательного бассейна;

- организация объектов коммунально-бытового обслуживания – прачечной самообслуживания, химчистки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

5.1. Теплоснабжение

5.1.1. Характеристики существующей системы централизованного теплоснабжения

Основные технические характеристики водогрейных котлов марки КВ-1,74 Г(М) даны в таблице №5.1.1.1.

Таблица 5.1.1.1.

| Ст. Номер | Марка котла | Номинальная мощность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего осведетельствования после ремонта | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕ 10-14 гм | 10 | 1988 | 2007 | 2012 |
| 2 | ДЕ 10-14 гм | 10 | 1990 | 2007 | 2012 |

Рисунок 5.1.1.1. Принципиальная тепловая схема котельной деревни Низино

Таблица 5.1.1.2.

Основные  характеристики котельного оборудования

Таблица 5.1.1.3.

Утвержденный график отпуска теплоты на деревню Низино ООО «Энергосфера»

Рисунок 5.1.1.2. Утвержденный температурный график отпуска теплоты от ООО «Энергосфера»

Таблица 5.1.1.4.

Утвержденный температурный график отпуска теплоты от Котельной поселка Жилгородок.

Рисунок 5.1.1.3. Утвержденный температурный график отпуска теплоты от котельной поселка Жилгородок.

Таблица 5.1.1.5.

Параметры ВПУ котельной деревни Низино.

| Оборудование | Количество,шт. |
| --- | --- |
| Деаэратор КБУГВ-50 | 2 |
| Пароводоподогреватели | 2 |
| Насосы сетевые | 3 |
| Аккумуляторные баки | 2 |

Таблица 5.1.1.6.

Параметры ВПУ котельной поселка Жилгородок

| Наименование | Параметры | Кол-во,шт |
| --- | --- | --- |
| Фильтр (ХВО) сетевой | D=1500мм | 2 |
| Фильтп(ХВО) питательный | D=700мм | 2 |
| ЦВДА 40/15 сетевой | V=15 м3 G=40м3/ч | 1 |
| ЦВДА 40/15 питательный | V=15 м3 G=40м3/ч | 1 |
| Подогреватели ГВС (подпиточные) ГОСТ-28679 | D=500мм L=1700мм | 2 |
| Сетевые подогреватели (пароводяные ГОСТ-28769 | D=630мм L=3000мм F=53м2 | 2 |
| Охладители конденсата ГОСТ-27590 | D=273мм L=4000мм F=20,5м2 | 2 |
| Насосы Питательной воды ЦНСГ-38/198 | G=38 м3/ч ΔH=60 м | 3 |
| Сетевой насос Д-320/60 | G=320 м3/ч ΔH=60 м | 1 работает. 1-резерв |
| Насосы ГВС (подпиточные) К-100-65-200 | G=90 м3/ч ΔH=60 м | 1-работает 2-резерв |
| Насосы ГВС циркуляционные в аккум.бак К-100-65-200 | G=90 м3/ч ΔH=65 м | 1-работает 2-резерв |
| Аккумуляторный бак | V=100 м3 | 2 |

Таблица 5.1.1.7

Показатели хозяйственной деятельности в области теплоснабжения  администрации Низинского сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными | тыс. Гкал | 18,98 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных | тыс. Гкал | 10,1 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении | тыс. Гкал | 25 |
| в том числе муниципальный жилой фонд | тыс. Гкал | 18 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс. Гкал | 0,338 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс. Гкал | 0 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс. Гкал | 0 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | 22207 |
| в том числе муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | 21748 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс.руб. | 458,3 |
| организации, финансируемые из областного бюджета | тыс.руб. | 0 |
| организации, финансируемые из федерального бюджета | тыс.руб. | 0 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | 19840 |
| в том числе муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | 19382 |
| организации, финансируемые из местного бюджета | тыс.руб. | 458,3 |

5.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

При реконструкции тепловых сетей деревни Низино необходимо провести прокладку нового участка тепловой сети с условным диаметром 100 мм от участка трубопровода, по адресу улица Центральная дом 8, до участка трубопровода,  по адресу улица центральная дом 5 для её закольцовывания. Протяженность участка 260 метров в двухтрубном исчислении. Также потребуется реконструкция участка трубопровода от абонента по адресу улица Центральная дом 12 до абонента по адресу улица центральная дом 8 с уменьшением условного диаметра с 200 до 100 мм, общая протяженность перекладываемого участка 240 м. Схема перекладываемых и новых участков представлена в Приложении №3.

Таблица 5.1.2.1.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей деревни Низино

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладываемые участки до 2015 года | 100 | 240 | Надземная | 1,6 |
| Новые участки до 2015 года (подземная прокладка) | 100 | 300 |  | 13 |

Таблица 5.1.2.2.

Сводная таблица капитальных вложений

| Объект инвестиций | Размерность | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Источники | Млн.р. | 4 |
| Тепловые сети | Млн.р. | 14,6 |
| Итого | Млн.р. | 18,6 |

5.2. Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

5.2.1. Система водоснабжения Низинского сельского поселения

Для абонентов МО Низинское CП оказание услуг водоснабжения осуществляет ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс».

В МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области входят следующие населенные пункты, обслуживаемые ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс»:

- дер. Низино;

- пос. Жилгородок.

Водоснабжение Низинского сельского поселения осуществляется от магистрального водовода ОАО «ЛОКС».

Результаты исследования питьевой воды, подаваемой абонентам централизованного водоснабжения поселения приведены в таблице 5.2.1.2.

Основные данные по насосному оборудованию системы водоснабжения Низинского сельского поселения (дер. Низино, пос. Жилгородок) приведены в таблице 5.2.1.1.

Таблица 5.2.1.1.

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Эл. Двигатель | Подача, м3/час. | Напор, м. |
|  |  |  |  | Марка | кВт |  |  |
| 1 | ВНС д. Низино | 1980 | К 100/90 |  | 75 | 100 | 90 |
| 2 | ВНС д. Низино | 1980 | К 100/90 |  | 55 | 100 | 90 |
| 3 | ВНС д. Низино | 1980 | К 100/90 |  | 45 | 100 | 90 |

Таблица 5.2.1.2.

Результаты исследования питьевой воды МО «Низинское сельское поселение»

Таблица 5.2.1.2. Продолжение

Результаты исследования питьевой воды МО «Низинское сельское поселение»

5.2.2. Система водоотведения Низинского сельского поселения

В следующей таблице приведены основные характеристики насосного оборудования системы водоотведения (котельной дер. Низино):

Таблица 5.2.2.1

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуа-тацию | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Эл. Двигатель | Подача, м3/час. | Напор, м. |
|  |  |  |  | Марка | кВт |  |  |
| 1 | дер. Низино |  | «Гном» |  | 4,0 | 25 |  |

    - Технологическая схема очистных сооружений

Производительность – неизвестна.

Ввод в эксплуатацию канализационных сточных сетей – 1967 год.

Хозяйственно-бытовые сточные воды самотеком собираются трубопроводами системы канализации и по центральному напорному коллектору ДУ400 от дер. Низино и КНС котельной дер. Низино поступают на биологическую очистку в блок емкостей, который разделен железобетонными перегородками на отдельные камеры аэротенки – отстойники, где подвергаются биологической очистке в смеси с воздухом и активным илом. В аэротенки подается сжатый воздух от воздуходувки и распределяется аэрационной системой. Биологическая очистка осуществляется в результате контакта стоков с активным илом, представляющим собой сообщество микроорганизмов, простейших. Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник. Во вторичном отстойнике происходит выделение в осадок частиц активного ила и накопление его в придонном пространстве отстойника, откуда часть осадка эрлифтами возвращается в аэротенк (циркулирующий активный ил). Образующийся в системе избыточный ил периодически под гидростатическим напором удаляется на иловые карты. Осветленная сточная вода из вторичных отстойников трубопроводом отводится в контактный резервуар, представляющий собой круглый колодец из сборного железобетона. В контактном резервуаре происходит обеззараживание гипохлоритом натрия. Хлораторная установка размещается в производственном здании. Хлорирующий реагент по трубопроводу подается в контактный резервуар.

Из контактного резервуара сточные воды следуют в водоем-приемник.

    - Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения с.п. Низинское

В системе водоснабжения:

- По состоянию на 01.01.2013г. большая часть сетей имеет степень износа 90%, что оказывает значительное влияние:

- на утечки - процент потерь холодной воды в сетях от общего количества воды, поступившего в сети водоснабжения составляет 20%;

- на аварийность,

- на вторичное загрязнение воды при ее транспортировке,

- на дополнительные расходы электроэнергии при перекачке воды, связанные с обрастанием и отложением в трубах, увеличивающими их шероховатость;

- большой процент труб с длительным сроком эксплуатации уменьшает общую балансовую стоимость сетей и амортизационный фонд, используемый на ремонт водопроводной сети.

В системе водоотведения:

- отсутствие на территории поселения канализационных насосных и очистных сооружений, обслуживающих хозяйственно-бытовые стоки населения;

- высокий уровень износа канализационных сетей – участками 90%;

- отсутствие учета объемов поступающих и очищенных сточных вод;

- неполный охват населения централизованным водоотведением;

- отсутствие ливневой и дренажной систем;

- большое поступление в сети самотечной канализации поверхностного и инфильтрационного стока;

- отсутствие программ комплексного развития коммунальных систем.

    - Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения:

- проведение работ по ремонту водопроводных сетей в связи с изношенностью существующих;

- внедрение современных методов обеззараживания воды с целью повышения безопасности и надежности обеззараживания от всех болезнетворных организмов, включая вирусы;

- увеличение объема работ по санации, замене и восстановлению водопроводных сетей при учете выбора участков для ремонтов с условием обеспечения наибольшего эффекта по снижению утечек воды и вторичного ее загрязнения при транспортировке по сети;

- внедрение и совершенствование системы учета отпуска воды в сеть. Создание условий (в том числе экономических и социальных), стимулирующих установку индивидуальных счетчиков у абонентов;

- проведение работ по снижению затрат на подготовку и транспортировку воды за счет внедрения систем автоматизации, управления потокораспределением, расширение применения частотных преобразователей для электродвигателей насосного оборудования;

- повышение надежности и производительности системы подачи и распределения воды, за счет строительства новых сетей водоснабжения и реконструкции существующих.

В системе водоотведения:

- разработка программы комплексного развития системы водоотведения и соответствующих инвестиционных программ;

- строительство собственных канализационных насосных и очистных станций на территории поселения;

- строительство системы обезвоживания осадков сточных вод с их последующей экологически-безопасной утилизацией;

- замена ветхих канализационных сетей и арматуры, увеличение объема работ по ремонту и восстановлению канализационных сетей;

- внедрение полного технологического и коммерческого учета принимаемых и сбрасываемых сточных вод;

- обеспечение снижения расходов электроэнергии на насосных станциях за счет оптимизации режима работы агрегатов (дополнительное внедрение частотных преобразователей, современных профилактических и др. работ);

- снижение аварийности и повышение производительности труда при аварийных работах за счет применения современных технологий и техники, оптимизации проведения планово-предупредительных работ.

Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем водоотведения является неблагополучное финансово-экономическое положение в силу того, что транспортировка и очистка сточной воды является чрезвычайно энергоемким и затратным процессом, а тариф на услугу устанавливается исходя из доступности услуги населению.

Хроническое недофинансирование отрасли обуславливает постоянное сокращение объемов ремонтных работ, проведение реконструкции, замены изношенного оборудования и ветхих сетей. Остро стоит вопрос обеспечения отрасли квалифицированными кадрами.

Рекомендуется разработать и внедрить инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения территории Низинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области за счет привлечения средств федерального и/или областного бюджета, инвесторов.

Работы по строительству и реконструкции всей системы канализации поселения должны состоять из реализации следующих мероприятий:

- Строительство новых эффективных очистных сооружений.

- Проектирование новых КОС, включающих комплекс современных сооружений механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания осадка, с эффективным и надежным современным технологическим оборудованием заводского изготовления.

- Подключение КОС к системе электроснабжения по II категории надежности.

- Подключение производственного здания КОС к централизованной системе отопления или строительство автономной котельной на территории КОС.

- Реконструкция канализационных сетей для исключения дренирования в них поверхностных (ливневых) сточных вод.

- Согласование места выпуска сточных вод с соответствующими надзорными организациями.

- Строительство нового выпускного коллектора и устройства выпуска в водный объект.

- Устройство на территории поселения ливневой канализации

Приложение №1

# Карта- схема тепловых сетей деревни Низино

# Приложение №2

# Карта- схема тепловых сетей поселка Жилгородок

# Приложение №3

# План-схема перекладываемых и новопроложенных участков тепловой сети